## Slide 1
SPIROMETRIA
TEST FISIOLOGICO CHE MISURA COME UN SOGGETTO INSPIRA ED ESPIRA VOLUMI DI ARIA IN FUNZIONE DEL TEMPO
il segnale primario misurato può essere:
  il Tempo
  il Volume
Notes: Definizione spirometria

## Slide 2: SPIROMETRIA: ESPRESSIONE SEMPLICE DI MECCANISMI COMPLESSI
PRESSIONE SANGUIGNA
Sfigmomanometro
  120/80
  Gittata cardiaca
  Resistenze vascolari
  Volume sanguigno
  Viscosità ematica
  Asse renina-angiotensina
FUNZIONE RESPIRATORIA
Spirometro
  3.0 FEV1 / 4.0 FVC
  Elasticità polmonare
  Resistenza vie aeree
  Piccole vie aeree
  Sforzo muscolare, coordinazione, ecc-
Esame semplice che può fornire indicazioni di alterazioni funzionali complesse… per una definizione più dettagliata di tali alterazioni, in alcuni casi, bisogna eseguire esami di secondo livello

## Slide 3
129-200 A.D.
  Galeno esegue un esperimento volumetrico sulla ventilazione umana. Fa respirare un ragazzo dentro e fuori da una vescica e trova che il volume del gas, dopo un certo periodo, era immodificato. Galeno, però, non ha mai fatto una misura assoluta dei volumi polmonari.
Notes: I tentativi di misura della funzione respiratoria sono molto antichi

## Slide 4
1796
  Menzies immerge un uomo in una botte fino al collo e misura l’aumento e la diminuzione del livello dell’acqua a seconda dei movimenti della gabbia toracica. Arriva a determinare, così, il volume corrente.
Notes: … e si sono succeduti nel tempo

## Slide 5
Notes: Una modalità molto simile a quella attualmente utilizzata risale comunque ad oltre 150 anni or sono
Gli spirometri a campana misurano lo spostamento dei volumi di aria mobilizzabili attraverso il movimento di una campana il cui bordo inferiore è immerso nell’acqua

## Slide 6: La spirometria
La spirometria è l’esame di funzione respiratoria più utilizzato nel sospetto di una patologia respiratoria;
La spirometria valuta la capacità di generare flusso alla bocca a diversi volumi polmonari, quindi valuta le proprietà meccanica dell’apparato respiratorio (elasticità e resistenze del sistema) e NON le proprietà di scambio gassoso;
E’ uno strumento molto utile poiché la maggior parte delle patologie respiratorie altera le proprietà meccaniche del sistema respiratorio;
Notes: Elementi caratterizzanti la spirometria

## Slide 7: La spirometria quadri disfunzionali
  Ostruzione: ridotta capacità di generare flusso (asma, BPCO e bronchiectasie);
  Restrizione: perdita di volume polmonare (versamento pleurico, scoliosi grave, etc)
  Quadri misti ostruttivi/restrittivi
N.B. La spirometria semplice (con eventuale test di broncodilatazione) consente di accertare solo i deficit ostruttivi mentre può consentire di sospettare deficit restrittivi e misti che possono essere diagnosticati solo con esecuzione di spirometria globale.
Notes: Verrà in dettaglio specificato in seguito, ma è meglio subito chiarire che la spirometria non consente da sola di fare diagnosi, ma permette di identificare deficit funzionali che sono compatibili con alcune condizioni patologiche. la spirometria semplice (con eventuale test di broncodilatazione) consente di accertare solo i deficit ostruttivi mentre può consentire di sospettare deficit restrittivi e misti che possono essere diagnosticati solo con esecuzione di spirometria globale.

## Slide 8
Lo (gli) Spirometro (i)
tipologia di apparecchiature
Notes: Esistono diverse tipologie di apparecchiature

## Slide 9
Notes: … di diverso costo e complessità. L’apparecchio in vostra dotazione rassomiglia a questo in basso a destra

## Slide 10
SPIROMETRI VOLUMETRICI
A CAMPANA
A SOFFIETTO
A PISTONE
Notes: Gli spirometri volumetrici nelle loro diverse tipologie, non sono attualmente utilizzati

## Slide 11
SPIROMETRI A FLUSSO
PNEUMOTACOGRAFO
Flusso d’aria
Tubi capillari
Orifizi di
pressione
Filo riscaldato
Notes: Oggi si utilizzano prevalentemente spirometri il cui segnale primario rilevato è il flusso, ed il volume viene derivato come integrazione del flusso

## Slide 12: Lo spirometro che avete in dotazione

## Slide 13
Notes: Apparecchiatura completa di computer dedicato

## Slide 15
L’apparecchiatura ha un software gestionale che comprende una serie di applicazioni per assistere l’operatore nella esecuzione del test e nella verifica della buona qualità dell’indagine
Notes: con un software gestionale che comprende una serie di applicazioni per assistere l’operatore nella esecuzione del test e nella verifica della buona qualità dell’indagine

## Slide 16
BOCCAGLIO BOCCAGLIO CON FILTRO TURBINA MONOUSO
ANTIBATTERICO
TIPI DI BOCCAGLIO PER SPIROMETRO
Notes: Verranno forniti in dotazione filtri antibatterici

## Slide 17
… ma non dovrete diventare dei tecnici esperti su queste caratteristiche.
Avrete a disposizione macchine che
se correttamente utilizzate garantiranno una adeguata qualità dell’esame
Notes: Non c’è necessità di conoscenze tecniche particolari relative ai suddetti requisiti. Il principio fondamentale che la variabilità dell’esame non è legata alle caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura, ma alla corretta esecuzione delle manovre da parte del paziente che deve essere correttamente guidato dall’operatore

## Slide 18: Non c’è necessità di conoscenze tecniche particolari relative ai suddetti requisiti. Il principio fondamentale è che la variabilità dell’esame non è legata tanto alle caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura, ma alla corretta esecuzione delle manovre da parte del paziente, che deve essere correttamente guidato dall’operatore