## Slide 1: Interpretazione della spirometria

## Slide 2
Principali parametri misurabili
Notes: Questi sono i parametri misurabili con la manovra lenta

## Slide 3: La manovra di espirazione forzata i parametri principali misurabili
t
1 sec
FEV1
FVC
V
FVC: Capacità vitale forzata
Volume totale di aria espulsa in una espirazione forzata partendo dal livello di capacità polmonare totale ( max inspirazione
FEV1 (VEMS) Volume espiratorio massimo 1 secondo –
Volume di aria espirata nel primo secondo di un’espirazione forzata, partendo da una inspirazione completa.
FEV1/VC (Indice di Tiffeneau):
questo rapporto è fondamentale per determinare un deficit ostruttivo.
Notes: Questi sono i parametri misurabili con la manovra forzata

## Slide 4
I parametri derivabili dalla curva volume tempo ( ad es. il FEV1- VEMS) non sono immediatamente visibili sulla curva F/V, ma vengono calcolati dallo spirometro come integrazione del flusso

## Slide 5: LETTURA DEI PARAMETRI e successione dei vari step
Effettuare la spirometria
Soddisfa i criteri di accettabilità?
Ci sono tre manovre accettabili?
si
si
si
no
rispetta i criteri di riproducibilità?
Determinare FVC e FEV1 maggiori
Determinare la «curva migliore» (quella con somma di FEV1 e FVC maggiore. Da questa determinare gli altri parametri
Registrare e interpretare la spirometria
no
no
Notes: Prima di effettuare la interpretazione bisogna verificare il rispetto dei criteri di accettabilità e riproducibilità e selezionare la curva migliore

## Slide 6: SEQUENZA DI VALUTAZIONE DELLA SPIROMETRIA
Valutazione della morfologia delle Curve Volume-Tempo e Flusso-Volume per il riscontro di deficit funzionali e per il controllo di qualità della prova
Determinare la «curva migliore» (quella con somma di FEV1 e FVC maggiore). Da questa determinare gli altri parametri
Valutazione del rapporto FEV1/FVC: se inferiore al 5° percentile o a 0.70 indica un deficit ostruttivo di vario grado
Valutazione della Capacità Vitale (CV) e/o della Capacità Vitale Forzata (CVF): se inferiore al 5° percentile o al 80% del valore teorico indica un possibile deficit restrittivo di vario grado

## Slide 7: Flow-chart di interpretazione del tracciato spirometrico
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
Si
L’esame è accettabile?
FEV1/FVC è ridotto?
Difetto ostruttivo
FVC è ridotto?
Sospetto difetto misto o iperinflazione
Ostruzione pura
Test ulteriori (volumi polmonari)
Reversibilità con i broncodilatatori
Ostruzione reversibile
Ostruzione non reversibile
Sospetto difetto restrittivo
Test ulteriori
Test normale
FVC è ridotto?
Notes: In questa flow chart il FEV1 ha poca evidenza ma in realtà è sostanziale nel rapporto FEV1/FVC iniziale; una sua riduzione incide pesantemente sul rapporto stesso.
Il FEV1 isolato è invece indispensabile nella stadiazione.

## Slide 8
Nella precedente flow chart il FEV1 sembra avere poca evidenza ma in realtà è sostanziale nel rapporto FEV1/FVC iniziale; una sua riduzione incide pesantemente sul rapporto stesso.
Il FEV1 isolato è invece indispensabile nella stadiazione di gravità dei deficit ventilatori

## Slide 9
flusso

## Slide 10
flusso

## Slide 11
flusso

## Slide 12
flusso

## Slide 13
flusso
Sospetto quadro restrittivo da confermare con misura della CPT

## Slide 14
flusso

## Slide 15
La spirometria consente di distinguere i diversi deficit funzionali: normale, ostruttivo e sospetto restrittivo (o misto)

## Slide 16
NORMALE NORMALE NORMALE NORMALE
OSTRUTTIVO NORMALE RIDOTTO RIDOTTO
O RIDOTTA
RESTRITTIVO RIDOTTA RIDOTTO NORMALE
MISTO RIDOTTA RIDOTTO RIDOTTO
FVC FEV1 FEV1/FVC
Alterazione dei 3 principali parametri spirometrici nei diversi deficit funzionali normali, ostruttivi e sospetti restrittivi o misti

## Slide 17
Test di espirazione forzata Interpretazione
VEMS/CVF %
(FEV1/FVC%)
VEMS (FEV1)
Volume Espiratorio Massimo nel primo Secondo
CVF (FVC)
Capacità Vitale Forzata
Indici Funzionali
Sospetto Deficit
ventilatorio
di tipo restrittivo
Diminuita
Diminuito in modo
proporzionale
alla CVF
Normale
Diminuito
Normale o diminuita
deficit
ventilatorio
di tipo ostruttivo
Diminuito più
della CVF

## Slide 18
PARAMETRI FUNZIONALI PRESENTI SUL REPORT SPIROMETRICO
LA REFERTAZIONE QUINDI TERRA’ CONTO DELLE ALTERAZIONI, RISPETTO AI VALORI TEORICI, DELLA CV, FVC, FEV1, FEV1/VC ( OPZIONALE FEV1/FVC E PEF).
NATURALMENTE L’ANALISI NUMERICA INTEGRA L’ANALISI MOLTO IMPORTANTE DELLA MORFOLOGIA DELLE CURVE
PEF nnn NNN NN

## Slide 19: La refertazione della spirometria prevede una prima definizione qualitativa del deficit (ostruttivo, restrittivo, misto) e successivamente una quantizzazione dello stesso (lieve, medio, elevato)
Avendo già chiarito che la spirometria semplice consente di definire deficit di tipo ostruttivo e solo di sospettare i deficit di tipo restrittivo e misto, si propone di seguito la graduazione dei deficit di tipo ostruttivo

## Slide 20
ANALISI E INTERPRETAZIONE
Spirometria semplice
Si propone di adottare una gradazione “semplificata” (A) della compromissione funzionale, definendo tre soli livelli di gravità: lieve, medio, elevato in base alla riduzione del FEV1 rispetto ai valori teorici
A
B

## Slide 21
…. quindi:
Un deficit ventilatorio viene qualificato come ostruttivo in presenza di riduzione del FEV1/FVC ( o FEV1/VC)
E viene quantificato in base alla riduzione del FEV1 rispetto ai valori teorici:
LIEVE : FEV1> o = 80% del pred
MEDIO : FEV1 tra il 79 e 50% del pred
ELEVATO: FEV1 < 50% del pred

## Slide 22
Brusasco, Irvin, Pellegrino

## Slide 23: Esempi di refertazione di spirometrie
N.B. le refertazioni automatiche effettuate dalle apparecchiature sono generalmente inaffidabili. Si sconsiglia di tenerne conto e, quindi, per l’interpretazione del test è necessario procedere con la valutazione della morfologia delle curve e delle variazioni dei parametri rispetto ai valori predetti

## Slide 24
Curva tempo-volume patologica: pattern ostruttivo
Curva flusso volume pattern ostuttivo
Morfologie di curve orientative
Notes: Il pattern ostruttivo è caratterizzato sullo spirogramma (curva volume-tempo) da una lenta crescita del volume nel tempo, un lungo tempo di espirio e, nei casi più gravi, dall’impossibilità di individuare un vero e proprio plateau.
L’ostruzione, o ridotta capacità di generare flusso alla bocca è legato a due componenti (presenti singolarmente o insieme):
Ostruzione bronchiale
Ridotto ritorno elastico del polmone (enfisema)
Le patologie che più spesso condizionano questo quadro sono l’asma (solo in periodi di scarso controllo o cronicamente nei pazienti che sviluppano ostruzione fissa al flusso), la BPCO e le bronchiectasie.
Mettere test di broncodilatazione per distinguere asma da BPCO?
Nella BPCO fondamentale per la diagnosi, il follow-up e la valutazione prognostica della malattia.

## Slide 25
Curva tempo-volume patologica: pattern restrittivo
Curva flusso volume patologica: pattern restrittivo
Morfologie di curve orientative
Notes: L’aspetto tipico dello spirogramma nel caso di pattern restrittivo è di una rapida crescita (anche più rapida della curva attesa), plateau facilmente individuabile e precoce, scarsa altezza della curva (bassi volumi).
Va assolutamente ricordato che la certezza della restrizione richiede la misura della capacità polmonare totale (CPT o TLC); quindi la spirometria può porre il sospetto che però va sempre confermato con un successivo esame (diluizione dei gas o pletismografia corporea).
Dal punto di vista clinico il quadro restrittivo è riconducibile ad una serie di condizioni facilmente ricordabili con l’acronico PAINT:
P: patologie Pleuriche (es. versamento pleurico)
A: patologie Alveolari (es. polmonite, neoplasia)
I: patologie Interstiziali (es. fibrosi polmonare)
N: patologie Neuromuscolari (es SLA)
T: patologie della gabbia Toracica (es. cifoscoliosi)

## Slide 26
Deficit ventilatorio ostruttivo di grado lieve
FEV1/VC e FEV1/ FVC ridotto: deficit ostruttivo
FEV1 nei limiti : grado lieve
Buona la cooperazione del paziente nella esecuzione del test
CV 112% pred
Notes: Buona la cooperazione del paziente nella esecuzione del test
Deficit ventilatorio ostruttivo di grado lieve

## Slide 27
2
Buona la cooperazione del paziente nella esecuzione del test
FEV1/VC e su FVC ridotto: deficit ostruttivo
FEV1 ridotto : grado medio
Deficit ventilatorio ostruttivo di grado medio
CV 88% pred
Notes: Ostruzione media

## Slide 28
Buona la cooperazione del paziente nella esecuzione del test
FEV1/VC e su FVC ridotto: deficit ostruttivo
FEV1 ridotto : grado medio
Deficit ventilatorio ostruttivo di grado medio
CV 85% pred
Notes: Ostruzione media

## Slide 29
Buona la cooperazione del paziente nella esecuzione del test
FEV1/VC e su FVC ridotto: deficit ostruttivo
FEV1 ridotto : grado elevato
Deficit ventilatorio ostruttivo di grado elevato
CV 98% pred
Notes: Ostruzione moderatamente grave

## Slide 30
FEV1/VC e su FVC ridotto: deficit ostruttivo
FEV1 ridotto ( grado elevato)
FVC ridotta (69% pred)
Sospetto deficit ventilatorio misto
Deficit ventilatorio ostruttivo di grado elevato con iperinflazione
Utile integrazione con dati clinici e spirometria globale
Notes: Ostruzione grave e possibile restrizione moderata

## Slide 31: … ma siamo sicuri di non poter «chiudere» la refertazione di questa spirometria?
In effetti nel precedente report non veniva riportata la CV lenta ma solo la FVC.
la disponibilità di questo parametro in alcuni casi può essere dirimente

## Slide 32
Nei pazienti con ostruzione marcata, come in questo caso, durante la esecuzione della FVC, le vie aeree tendono a chiudersi precocemente provocando una sottostima numerica. La esecuzione della manovra lenta, che precede la forzata, ci fornisce un valore di capacità vitale normale che ci esclude la componente restrittiva ( o mista) e ci consente di concludere per deficit ostruttivo di grado elevato
Notes: Valutando prima la CV Lenta si esclude restrizione: ostruzione grave

## Slide 33
CV 88% pred
Caso analogo al precedente: deficit ostruttivo di grado elevato.
la presenza di una CV lenta normale esclude componenti di restrizione ed orienta ( anche in base alla morfologia della curva) per presenza di iperinflazione ed enfisema
Notes: Ostruzione grave e possibile restrizione lieve

## Slide 34
CV 96% pred
Buona la cooperazione del paziente nella esecuzione del test
Deficit ventilatorio ostruttivo di grado medio
Notes: Ostruzione moderata

## Slide 35: Considerazione: abbiamo detto che la refertazione parte dall’analisi dell’indice di Tiffeneau. Dagli esempi precedenti si comprende che nelle forme ostruttive, in particolare quelle più compromesse, sia utile usare il rapporto FEV1/VC piuttosto che FEV1/FVC, perché la FVC potrebbe essere sottostimata
Per cui più correttamente la flow chart andrebbe scritta così come di seguito indicato e, quindi, bisogna sempre eseguire la manovra lenta prima di eseguire quella forzata

## Slide 36: Flow-chart di interpretazione del tracciato spirometrico
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
Si
L’esame è accettabile?
FEV1/FVC o FEV1/VC è ridotto?
Difetto ostruttivo
FVC o VC è ridotto?
Sospetto difetto misto o iperinflazione
Ostruzione pura
Test ulteriori (volumi polmonari)
Reversibilità con i broncodilatatori
Ostruzione reversibile
Ostruzione non reversibile
Sospetto difetto restrittivo
Test ulteriori
Test normale
FVC o VC è ridotto?
integrata
Notes: In questa flow chart il FEV1 ha poca evidenza ma in realtà è sostanziale nel rapporto FEV1/FVC iniziale; una sua riduzione incide pesantemente sul rapporto stesso.
Il FEV1 isolato è invece indispensabile nella stadiazione.

## Slide 37
CV 45% pred
Buona la cooperazione del paziente nella esecuzione del test (manca la parte inspiratoria della F/V)
FEV1/VC e su FVC normale:
SOSPETTO DEFICIT RESTRITTIVO
FEV1/VC % 82 93 116
NECESSARIA INTEGRAZIONE CON I DATI CLINICO-ANAMNESTICI E RICHIESTA DI SPIROMETRIA GLOBALE PER CONFERMA DELLA DIAGNOSI E DELLA QUANTIFICAZIONE DEL DEFICIT
Notes: RESTRIZIONE GRAVE

## Slide 38
Buona la cooperazione del paziente nella esecuzione del test
FEV1/VC e su FVC normale:
SOSPETTO DEFICIT RESTRITTIVO
NECESSARIA INTEGRAZIONE CON I DATI CLINICO-ANAMNESTICI E RICHIESTA DI SPIROMETRIA GLOBALE PER CONFERMA DELLA DIAGNOSI E DELLA QUANTIFICAZIONE DEL DEFICIT RESTRITTIVO
Notes: Restrizione moderata
Notare FEV1/FVC > 100%

## Slide 39: Caso clinico n.1
Storia clinica:
Paziente di anni 40, sesso M Fumatore di 10 sig/die da 15 anni Anamnesi patologica negativa Esegue il test per idoneità sportiva

## Slide 40
Flusso
Volume
Misurazione Valore teorico
%teorico
CVF (L) | 3,27 | 3,69 | 89
VEMS (L) | 2,93 | 3,10 | 94
VEMS/CVF (%) | 89 | 84 | 

## Slide 41: Caso clinico n.1
Interpretazione:
Quadro funzionale a riposo di nei limiti della norma.
Ipotesi diagnostica:
Alla luce dell’anamnesi silente e dell’assenza di sintomi non è indicato ulteriore approfondimento diagnostico

## Slide 42: Caso clinico n.2
Storia clinica:
Paziente di anni 70, sesso M
Fumatore di 20 sig/die da circa 50 anni
Anamnesi: riferita dispnea modesta per sforzi intensi, tosse con espettorazione mucosa prevalentemente mattutina

## Slide 43: Caso clinico n.2
Flusso
Volume
Misurazione Valore teorico
%teorico
CVF (L) | 2,62 | 2,82 | 93
VEMS (L) | 1,34 | 1,98 | 68
VEMS/CVF (%) | 51 | 70 | 

## Slide 44: Caso clinico n.2
Interpretazione:
Quadro funzionale a riposo di tipo ostruttivo di media entità
Completamento diagnostico
test di reversibilità

## Slide 45
Flusso
Volume
Misura
Valore teor. %teorico Post BD%
CVF (L) | 2,62 | 2,82 | 93 | +7
VEMS (L) | 1,34 | 1,98 | 68 | +6
VEMS/CVF (%) | 51 | 70 |  | 
Curva di base
Curva dopo BD

## Slide 46
Interpretazione:
Non significativa reversibilità dopo broncodilatatore
Ipotesi diagnostica:
BPCO con ostruzione media scarsamente reversibile in acuto

## Slide 47
Storia clinica:
Paziente di anni 67, sesso M
Fumatore di 30 sig/die per circa 50 anni fino a 2 aa fa
Anamnesi: riferita dispnea a riposo e per piccoli sforzi, tosse con espettorazione mucosa prevalentemente mattutina, frequenti episodi di riacutizzazione bronchitica.

## Slide 48: Caso clinico n.3
Misurazione |  | valore teorico | %teorico
CVF (L) | 1,73 | 4,11 | 42
VEMS (L) | 0,48 | 3,18 | 15
VEMS/CVF (%) | 28 | 77 | 
Volume
flusso

## Slide 49: Caso clinico n.3
Interpretazione:
Quadro funzionale a riposo di ostruzione molto grave Completamento diagnostico
test di reversibilità
pletismografia (misura della capacità polmonare e del volume residuo) Emogasanalisi arteriosa

## Slide 50
Flusso
Volume
Misura
Valore teor.
%teor.
Post BD%
CVF (L) | 1,73 | 4,11 | 42 | +12
VEMS (L) | 0,48 | 3,18 | 15 | +9
VEMS/CVF (%) | 28 | 77 |  | 
CPT (L) | 7,62 | 6,39 | 119 | 
VR (L) | 5,89 | 2,28 | 258 | 
Curva di base Curva dopo BD

## Slide 51
Interpretazione:
Non significativa reversibilità dopo broncodilatatore ??;
marcata sovradistensione polmonare con aumento del volume residuo. Emogasanalisi arteriosa:
Scambi intrapolmonari dei gas ai limiti della norma Ipotesi diagnostica:
BPCO con ostruzione molto grave con segni funzionali di enfisema polmonare assenza di insufficienza respiratoria a riposo

## Slide 52
Storia clinica:
Paziente di anni 18,
Sesso M Non fumatore
Anamnesi patologica: rinocongiuntivite dall’età di 6 anni, riferisce da circa 1 anno tosse secca da sforzo e wheezing notturno

## Slide 53
Volume
 | Misurazione |  | teorico | %teo
 | CVF (L) | 5,37 | 4,67 | 115
 | VEMS (L) | 3,88 | 4,02 | 96
 | VEMS/CVF (%) | 72 | 86 | 
rco
Flusso

## Slide 54
Interpretazione:
Quadro funzionale a riposo nei limiti della norma.
Completamento diagnostico:
Prick test per allergeni inalanti, Test di stimolazione bronchiale con metacolina

## Slide 55
Prick test per allergeni inalanti:
Positivo per Parietaria, graminacee ed acari
Test di stimolazione bronchiale con metacolina: PD20: 200 mcg con caduta del VEMS del 45% Test indicativo per grave iperreattività bronchiale aspecifica (IBA)
Ipotesi diagnostica:
Asma bronchiale in soggetto atopico.

## Slide 56
Storia clinica:
Paziente di anni 55, sesso M
Fumatore di 30 sig/die per circa 35 anni fino a 2 aa fa
Anamnesi: 2 anni fa intervento di lobectomia polmonare per Ca squamoso, riferisce dispnea a riposo e per piccoli sforzi, tosse con espettorazione mucosa prevalentemente mattutina, frequenti episodi di riacutizzazione bronchitica.

## Slide 57
Volume
 | Misurazione Val |  | valore teorico | %teorico
 | CVF (L) | 1,85 | 4,60 | 40
 | VEMS (L) | 0,92 | 3,33 | 28
 | VEMS/CVF (%) | 50 | 72 | 
Flusso

## Slide 58
Interpretazione:
Sospetto quadro funzionale a riposo di tipo misto, di grave entità.
Completamento diagnostico test di reversibilità
pletismografia (misura della capacità polmonare e del volume residuo) Emogasanalisi arteriosa

## Slide 59
Flusso
Volume
Misura
Valore pred %pred Post BD%
CVF (L) | 1,85 | 4,60 | 40 | +12
VEMS (L) | 0,92 | 3,33 | 28 | +10
VEMS/CVF (%) | 50 | 72 |  | +15
CPT (L) | 3.82 | 6,75 | 58 | 
VR (L) | 1.97 | 2.15 | 91 | 
Curva di base
Curva dopo BD

## Slide 60
Interpretazione:
Non significativa reversibilità dopo broncodilatatore ??; Marcata restrizione polmonare.
Non segni di sovradistensione polmonare .
Emogasanalisi arteriosa:
Scambi intrapolmonari dei gas ai limiti della norma
Ipotesi diagnostica:
BPCO in paziente con deficit misto da esiti di lobectomia polmonare

## Slide 61: Ostruzione delle alte vie Quadri rari
Ostruzione fissa (intra o extra toracica):
  neoplasia, corpo estraneo, stenosi tracheale, gozzo, ecc.
Ostruzione variabile extra toracica:
  paralisi delle corde vocali, debolezza o flaccidità dei mm. faringei (come avviene nella s. delle apnee ostruttive), ecc.
Ostruzione variabile intra toracica:
  tracheomalacia, ecc.

## Slide 62: Quadri spirometrici rari
Notes: Neoplasia, corpo estraneo

## Slide 64: Quadri spirometrici rari
Notes: Ad es.: paralisi delle corde vocali, debolezza o flaccidità dei mm. Faringei (come avviene nella s. delle apnee ostruttive), ecc.

## Slide 66: Quadri spirometrici rari
Notes: tracheomalacia

## Slide 68: Ostruzione delle vie aeree basse ed alte

## Slide 69: N.B. la refertazione delle spirometrie la cui morfologia depone per ostruzione delle alte vie aeree, non seguono le regole delle altre spirometrie patologiche (ostruttiva, restrittiva, mista, lieve, media elevata), deve solo essere descritta l’alterazione della curva ed il probabile meccanismo responsabile, ad es. «curva spirometrica compatibile con ostruzione fissa delle vie aeree intratoraciche» è fondamentale la raccolta di dati anamnestici ed in casi dubbi inviare allo specialista per approfondimento